## Slide 1: Taller Contadores
Cristian Torres
Jorge Ropero
Jason Gonzalez
Grupo 2
UNIVERSIDAD DEL NORTE

## Slide 2: 1. Simulación del circuito para generar el reloj
En electrónica, un astable es un multivibrador que no tiene ningún estado estable, lo que significa que posee dos estados "quasi-estables" entre los que conmuta, permaneciendo en cada uno de ellos un tiempo determinado. La frecuencia de conmutación depende, en general, de la carga y descarga de condensadores.
Entre sus múltiples aplicaciones se cuentan la generación de ondas periódicas (generador de reloj) y de trenes de impulsos.

## Slide 3: Ejemplos
Multivibradores astables que usan negadores realimentados con un circuito RC. El valor de RC determina la frecuencia de la señal de reloj de salida (clk).
Desventaja: falta de precisión en la frecuencia de oscilación de la señal de salida (clk).

## Slide 4: 2. Contadores
Un contador es un circuito secuencial cuyo diagrama de estados se encuentra en un ciclo, De esta manera, una vez que llega al estado final, vuelve a comenzar la misma secuencia de estados.
La cantidad de estados por los que pasa el contador se denomina módulo del contador. Por ejemplo, para un contador del 0 al 5 (módulo 6), su diagrama de estados es el que se muestra en la figura.

## Slide 5: Contador 74163
Es un circuito de mediana escala de integración (MSI) cuyo comportamiento es el de un contador binario de 4 bits. Por medio de sus entradas se puede controlar su funcionamiento de alguna de las siguientes formas:
Contador: el valor de sus salidas se incrementa en 1.
Carga Paralela: las salidas toman el valor de las entradas de carga.
Reset: el valor de las salidas se vuelve cero.
Mantener: no se modifica el valor de salida.

## Slide 6: Circuito de cronómetro usando Pspice

## Slide 7: Simulación en Pspice

## Slide 8: Wincupl
El contador (0-9)=0 y el contador (0-5)=0
Si input=1, el contador (0-9) pasa al siguiente estado
Si el contador (0-9)=9, carry =1 y el contador (0-9) =0
Si carry=1 el contador (0-5) pasa al siguiente estado.
Si carry=0, el contador (0-5) se mantiene en su estado actual.

## Slide 9: Simulación Winsim

## Slide 10: Simulación Winsim